# M ě s t o     Č e r n o v i c e

# obecně závazná vyhláška

# č. 1 / 2004

# o závazných částech územního plánu

# zastupitelstvo města

# Černovice

# v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  a v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm.b) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

# v y d á v á

# obecně závaznou vyhlášku

# o závazných částech územního plánu města

# ČERNOVICE

# ČÁST PRVNÍ

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

# článek 1

# věcný rozsah platnosti

# Předmětem vyhlášky je úprava podmínek pro rozhodování o lokalizaci činností a využití celého správního území města Černovice.

(2) Pro účely územního plánování a pro účely správního rozhodování o umístění činností, dějů (zejména technologických procesů, dále jen ”dějů”) a zařízení, obvykle staveb (dále jen ”zařízení”) na správním území města Černovice se stanovují následující základní zásady utváření území, to jest jeho uspořádání a využití (dále jen ”utváření”), a obecné a zvláštní regulativy, jak následuje.

(3) Vyhláška se vztahuje na celé správní území města Černovice, které tvoří katastrální území Benešov, katastrální území Černovice u Tábora, katastrální území Dobešov u Černovic, katastrální území Střítež, katastrální území Svatava u Černovic a katastrální území Vlkosovice. Takto vymezené území je zachyceno v územním plánu města na grafické příloze Plán využití území ( M 1:10 000) a podrobněji je zpracováno urbanizované území na výkresech Plán využití území ( M 1:2 000).

(3)  Tato vyhláška vymezuje závazné části územního plánu města Černovice, schváleného městským zastupitelstvem dne    25.2.2004.

(4) Schválená závazná část územně plánovací dokumentace je dokumentem, kterým se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při územním a stavebním řízení, popřípadě při správních řízeních souvisících, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, jimiž se zakládá vznik, změna nebo zánik práv fyzických a právnických osob.

(5)  Vyhláška stanoví závazné zásady rozvoje území na období do konce roku 2020.

článek 2

územní a časový rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na celé správní území města Černovice, které tvoří katastrální území Benešov, katastrální území Černovice u Tábora, katastrální území Dobešov u Černovic, katastrální území Střítež, katastrální území Svatava u Černovic a katastrální území Vlkosovice.

(2) Platnost vyhlášky se stanovuje v souladu s návrhovým obdobím schváleného územního plánu města Černovice, tzn. do 31.12.2020.

(3) Aktualizace schváleného územního plánu města Černovice bude provedena nejdéle v 5-ti letých cyklech od doby schválení územního plánu zastupitelstvem obce. V těchto lhůtách aktualizace vyhodnotí pořizovatel stav územního plánu města z hlediska potřebnosti zpracování změn závazných částí nebo úprav směrných částí.

ČÁST DRUHÁ

členění ÚZEMÍ

článek 3

město a jeho členění

(1) Správní území města se člení z hlediska potřeb územního plánování a správního rozhodování a z hlediska makrocharakteru území, jímž se rozumí soubor podstatných přírodně krajinných, sociálně ekonomických a kulturně civilizačních znaků, na

a) současně zastavěné území vlastního města Černovice a jednotlivých obcí a osad, ležících ve správním území města a na zastavitelné území ve vazbě na toto současně zastavěné území vlastního města Černovice a jednotlivých obcí a osad, ležících ve správním území města,

b) území volné krajiny, tvořící zbývající část správního území města Černovice.

(2) Současně zastavěné území města tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území města. Při určování současně zastavěného území města se vychází z údajů katastru nemovitostí.

(3) Zastavitelné území města tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním plánem obce, případně regulačním plánem.

(4) Jednotlivá současně zastavěná území a zastavitelná území města se dále člení z hlediska charakteru, jímž se rozumí převažující urbánní typ, místně utvářený přírodně krajinnými podmínkami, dobou vzniku, vazbami na okolí a mírou stability, na lokality.

(5) Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek, stanovených pro takový účel obecně závaznými právními předpisy nebo územně plánovací dokumentací. Nezastavitelným územím jsou zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, ochranná pásma a chráněná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nezastavitelné části pozemků, popřípadě parcel a ostatní části správního území města, o nichž to výslovně stanoví platná územně plánovací dokumentace. Nezastavitelným územím jsou rovněž veřejná prostranství, ledaže územně plánovací dokumentace stanoví výslovně jinak.

(6) Pozemkem, parcelou, geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území, polohovým určením nemovitosti a katastrálního území, výměrou parcely a identifikací parcel se pro účely této vyhlášky rozumí pojmy vymezené a užívané obecně závazným právním předpisem. Nejmenší jednotkou území se z hlediska správního řízení územního, stavebního, popřípadě souvisícího rozumí parcela.

článek 4

vlastní město Černovice

Stávající zastavěné území vlastního města Černovice. Toto stávající zastavěné území města je charakterizováno jako území s převládající zástavbou obytnou, místy doplněnou dalšími neobytnými funkcemi. Střed města má charakter městské zástavby, zbývající struktura města je spíše vesnického typu. Pro stávající městskou strukturu jsou rovněž typické místy relativně dosti rozlehlé areály veřejného vybavení, výroby nerušící, obchodu a služeb a zemědělského hospodaření.

článek 5

jednotlivé obce a osady, ležící ve správním území města

Stávající zastavěné území jednotlivých obcí a osad, ležících ve správním území města. Tato stávající zastavěná území jsou charakterizována jako území s převládající zástavbou obytnou. Stávající struktura jednotlivých obcí a osad je vesnického typu, přičemž významnou součástí této struktury, vytvářející její charakteristický výraz, je starší zástavba spíše rostlého charakteru. Samostatně ležící osady jsou charakteristické svým soliterním umístěním v krajině, případně extenzívní, roztroušenou zástavbou.

článek 6

lokalita

Lokalita je územně vymezená část stávajícího zastavěného nebo rozvojového území tvořícího celek charakterizovaný stejnými základními zásadami utváření území, avšak nikoli samostatným a nezávislým postavením v uspořádání obce a v jeho chodu.

ČÁST TŘETÍ

ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ

článek 7

zásady utváření území

(1) Základními zásadami utváření území se z hlediska jeho charakteru rozumí zásady činného působení orgánů veřejné správy a fyzických a právnických osob a jejich sdružení při uspořádání a využívání území.

(2) Správní území města Černovice se z hlediska základních zásad utváření území, zejména s ohledem na obytný charakter a na vzájemný poměr činností, dějů a zařízení bezprostředně souvisících s bydlením k ostatním činnostem, dějům a zařízením, zejména veřejně obslužným a výrobním, člení na území:

a) současně zastavěné a zastavitelné,

a to území (polyfunkční)

1.	obytné - venkovské,

2.	obytné – městské – individuální,

3.	obytné – kolektivní,

4. 	smíšené městského jádra,

5.	veřejného vybavení,

6.	sportu a rekreace,

7.	chatových a zahrádkářských osad,

a to plochy (monofunkční)

8.	výroby nerušící, obchodu a služeb,

9.	pro zemědělské hospodaření,

10.	technického vybavení,

11.	dopravní,

b) nezastavitelné,

a to plochy (monofunkční)

1.	veřejných prostranství,

2.	přírodně krajinných území.

(3) Závaznými regulativy jsou zásady pro uspořádání území, to jest funkční a prostorová regulace.

článek 8

(1) Vlastní město Černovice i jednotlivé obce a osady, ležící ve správním území města, se rozvíjejí jako samostatné souvisle urbanizované celky.

(2) Ve volné krajině ve správním území města nebudou vytvářena nová zastavěná území, popřípadě povolovány jednotlivé stavby, ledaže souvisí bezprostředně s funkčním využitím těchto ploch mimo urbanizované území, a dále jedná-li se o liniové stavby pozemních komunikací, liniové stavby technického vybavení a úpravy vodních toků.

článek 9

obecná ustanovení o funkčním využití území

(1) Vymezenému funkčnímu využití polyfunkčních území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a stavební a jiné činnosti, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmějí být na těchto územích umístěny nebo povoleny. Funkční využití jednotlivých území je vymezeno na výkresech  územního plánu.

(2) Dosavadní způsob využití polyfunkčních území, který není v souladu s funkčním využitím stanoveným územním plánem, je možný jen tehdy, není-li v zásadním rozporu s tímto způsobem využití, zejména nenarušuje-li veřejné zájmy nad obvyklou míru a nejsou-li dány důvody pro opatření podle zákona.

(3) Dosavadní způsob využívání pozemků zahrnutých do zastavitelného území zůstává beze změn až do doby zpracování, projednání a schválení podrobnější územně plánovací dokumentace, případně územně plánovacích podkladů pro tato jednotlivá území, případně vydání územního rozhodnutí, týkajícího se jednotlivých pozemků, a to vždy za předpokladu svobodného rozhodnutí vlastníků pozemků ( s výjimkou veřejně prospěšných staveb).

(4) Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních území je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad obvyklou míru.

(5) Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve všech polyfunkčních územích, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci.

článek 10

území obytné – venkovské

(1) Území sloužící pro bydlení venkovského typu, veřejné vybavení, obchod, výrobu nerušící a služby a drobné zemědělské hospodaření.

(2) Funkční využití: stavby pro bydlení, školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení (do kapacity 20 lůžek), zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení (do kapacity 100 m2 hrubé užitné plochy), drobná nerušící výroba a služby, stavby pro zemědělské hospodaření - vše výhradně pro uspokojování potřeb obyvatel daného území.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 250 m2 hrubé užitné plochy), výroba nerušící a služby nadmístního významu, stavby pro zemědělské hospodaření nadmístního významu.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území obytná - venkovská značena indexem OV a tmavě okrovou barvou.

článek 11

území obytné – městské - individuální

(1) Území sloužící pro bydlení městského typu, s převahou individuálního bydlení v rodinných domech, veřejné vybavení, obchod, výrobu nerušící a služby.

(2) Funkční využití: stavby pro bydlení, školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení (do kapacity 20 lůžek), zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení (do kapacity 250 m2 hrubé užitné plochy), drobná nerušící výroba a služby, stavby pro zemědělské hospodaření - vše výhradně pro uspokojování potřeb obyvatel daného území.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: stavby pro veřejnou správu, ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 500 m2 hrubé užitné plochy), výroba nerušící a služby - vše nadmístního významu, při rodinných domech stavby pro drobné zemědělské hospodaření.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území obytná – městská - individuální značena indexem OM a starorůžovou barvou.

článek 12

území obytné – kolektivní

(1) Území sloužící pro bydlení městského typu, s převahou kolektivního bydlení v bytových domech, veřejné vybavení, obchod, výrobu nerušící a služby.

(2)  Funkční využití: stavby pro bydlení, školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení (do kapacity 500 m2 hrubé užitné plochy), drobná nerušící výroba a služby - vše téměř výhradně pro uspokojování potřeb obyvatel daného území.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení (do kapacity 1000 m2 hrubé užitné plochy), výroba nerušící a služby - vše i případně nadmístního významu.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území obytná - kolektivní značena indexem OK a červenou barvou.

článek 13

území smíšené městského jádra

(1) Území sloužící pro bydlení městského typu, s převahou kolektivního bydlení v bytových domech, a pro umístění polyfunkčních staveb, vše vždy s výrazným využitím parteru pro obchod a služby.

(2) Funkční využití: stavby pro bydlení, stavby pro veřejnou správu, školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení (do kapacity 500 m2 hrubé užitné plochy), nerušící výroba a služby.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: stavby pro veřejnou správu nadměstského významu, obchodní zařízení (do kapacity 1.000 m2 hrubé užitné plochy), víceúčelová zábavní, kulturní a sportovní zařízení.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území smíšená městského jádra značena indexem SM a červenohnědou barvou.

článek 14

území veřejného vybavení

(1) Území sloužící pro zařízení a plochy veřejného vybavení.

(2) Funkční využití: zařízení veřejné správy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, hřbitovy.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 100 m2 hrubé užitné plochy), drobná výroba nerušící a služby - vždy v souvislosti s dominantním funkčním využitím.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území veřejného vybavení značena indexem VV a modrou barvou.

článek 15

území sportu a rekreace

(1) Území sloužící pro sport, tělovýchovu a krátkodobou a dlouhodobější rekreaci a volný čas.

(2) Funkční využití: sportovní zařízení, ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek).

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací zařízení (do kapacity 300 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 200 m2 hrubé užitné plochy), drobná výroba nerušící a služby - vždy v souvislosti s dominantním funkčním využitím.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území sportu a rekreace značena indexem SR a žlutou barvou.

článek 16

území chatových a zahrádkářských osad

(1) Území sloužící pro pěstební plochy a krátkodobou a dlouhodobější rekreaci a volný čas.

(2) Funkční využití: plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, zahrádkářské chaty, rekreační chaty.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací zařízení (do kapacity 20 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 50 m2 hrubé užitné plochy), drobná výroba nerušící a služby - téměř výhradně pro uspokojování uživatelů daného území, případně v souvislosti s dominantním funkčním využitím.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou území sportu a rekreace značena indexem CH a světle zelenou barvou.

článek 17

plochy výroby nerušící, obchodu a služeb

(1) Plochy sloužící pro umístění zařízení výroby nerušící, obchodu a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch; tato zařízení nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru.

(2) Funkční využití: stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a zařízení pro skladování, stavby pro administrativu; maximální velikost jedné provozní jednotky: 1.500 m2 hrubé užitné plochy.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací zařízení (do kapacity 100 lůžek), větší obchodní zařízení (do kapacity 3.000 m2 hrubé užitné plochy jedné provozní jednotky), čerpací stanice pohonných hmot.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou plochy výroby nerušící, obchodu a služeb značeny indexem VN a šedou barvou.

článek 18

plochy pro zemědělské hospodaření

(1) Plochy sloužící pro umístění zařízení sloužících zemědělskému hospodaření.

(2) Funkční využití: stavby a zařízení pro zemědělské hospodaření, plochy a zařízení pro skladování plodin, hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, veterinární zařízení.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: stavby pro administrativu, bydlení - vždy v souvislosti s dominantním funkčním využitím.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou plochy pro zemědělské hospodaření značena indexem Z a hnědou barvou.

článek 19

plochy technického vybavení

(1) Plochy sloužící pro umístění zařízení technického vybavení území.

(2) Funkční využití: stavby a zařízení pro technické vybavení území (zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace).

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: stavby pro administrativu, bydlení - vždy v souvislosti s dominantním funkčním využitím.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou plochy pro zemědělské hospodaření značena indexem TV a růžovou barvou.

článek 20

plochy dopravní

(1) Plochy sloužící pro umístění staveb a zařízení pro automobilovou osobní a nákladní dopravu, pro autobusovou hromadnou dopravu osob, pro individuální a hromadné parkování osobních a nákladních automobilů a autobusů, pro železniční dopravu.

(2) Funkční využití: stavby a zařízení pro automobilovou osobní a nákladní dopravu, stavby a zařízení pro autobusovou hromadnou dopravu osob, stavby a zařízení pro dopravu v klidu, stavby a zařízení pro železniční dopravu, čerpací stanice pohonných hmot.

(3) Výjimečně přípustné funkční využití: bydlení, ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), obchodní zařízení (do kapacity 200 m2 hrubé užitné plochy) - vždy v souvislosti s dominantním funkčním využitím.

(4) Ve výkresové dokumentaci jsou plochy pro zemědělské hospodaření značena indexem D a jasně fialovou barvou.

článek 21

plochy veřejných prostranství

(1) Plochy veřejných prostranství jsou plochy, z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit a které musí být přístupné veřejnosti bez omezení. V případě pochybností se má za to, že veřejným prostranstvím je ta plocha, která byla vymezena jako veřejné prostranství v územním plánu, popřípadě o níž jako o veřejném prostranství rozhodl správce místního poplatku.

(2) Veřejná prostranství tvoří zejména náměstí, silnice, ulice a místní komunikace, chodníky, tržiště, průchody a podloubí, nadchody, podchody a průchody.

(3) Ve výkresové dokumentaci jsou plochy veřejných prostranství značena bez indexu a bílou barvou.

článek 22

plochy přírodně krajinných území

(1) Plochami přírodně krajinnými se pro účely územního plánování a této vyhlášky rozumí území, která nejsou souvisle zastavěna, ani jinak intenzívně urbanizována. Soubor přírodně krajinných ploch zahrnuje

a) plochy intensivní zeleně, jimiž se rozumí intensivně ošetřované, udržované a upravované přírodně krajinné plochy uvnitř obce,

b) plochy alejí, jimiž se rozumí plochy doprovodné zeleně podél komunikací a vodních toků,

c) plochy ochranné zeleně, jimiž se rozumí části přírody a krajiny plnící ochrannou funkci,

d) vodní plochy a vodní toky,

e) zemědělský půdní fond (ZPF),

f) pozemky určené k plnění funkcí lesa (LPF).

(2) Rozsah obvyklých a přípustných, podmínečně přípustných, popřípadě nepřípustných činností, dějů a zařízení je určen obecně závaznými právními předpisy, popřípadě je určen v jednotlivých případech ustanoveními této vyhlášky.

(3) Z hlediska územního plánování se přírodně krajinnými plochami rozumí zóny jejího extenzivního využití, jehož prostřednictvím se vytváří podmínky pro ochranu dochovaných přírodních a přírodě blízkých prvků a prostor pro jejich postupnou obnovu. Zařazují se sem území, na kterých je z důvodu uchování ekologické hodnoty potřebné pravidelné extenzivní hospodaření bez použití chemických hnojiv a kejdy nebo kde je nutné ekologicky stabilnější společenstva založit a pravidelným extenzivním hospodařením podpořit a rozvinout druhovu diverzitu, například vysetím luk s druhově bohatou skladbou bylin, dosadbou listnáčů do monokultur jehličin nebo revitalizací vodních toků

(4) Krajinou se rozumí území, které není souvisle zastavěno, ani jinak intenzivně urbanizováno. Pro účely územně plánovací dokumentace a této vyhlášky tvoří krajinu volná krajina, lesy, přilehlými k obci, zelené řetězce, zelené cesty, vodní plochy a chráněné části krajiny v rámci systému ekologické stability, jimiž se rozumí

a) volnou krajinou zemědělsky obhospodařované území s rozptýlenou zelení,

b) lesy, přilehlými k obce, ucelené enklávy vysoké zeleně v dotyku se zastavěným územím obce,

c) zelenými řetězci spojité pásy zeleně v přirozených koridorech prostupující krajinou; jsou součástí biokoridorů vymezených v rámci systému ekologické stability, popřípadě jsou jeho doplňkem,

d) zelenými cestami významné rekreační trasy, vytvářející ve struktuře obce navazující průběžný systém; hlavními prvky zelených cest jsou značené turistické cesty a upravené trasy běžecké a cyklistické,

e) vodními plochami takové plochy vod tekoucích i stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu.

(5) Systém ekologické stability (označovaný dále symbolem ”SES”) jako systém území se zvláštní právní ochranou tvoří biokoridory a biocentra vymezené v návrhu lokálního systému ekologické stability.

(6) Dosavadní ochranná pásma, chráněná území, popřípadě vymezení dalších způsobů ochrany a z toho plynoucí omezení vlastnických a jiných práv k nemovitostem nadřazených územních systémů ekologické stability, stanovená v souladu se zvláštními právními předpisy a řádně projednaná a schválená, zůstávají v platnosti ve stavu, který je uveden v grafických přílohách a v textové části územního plánu města Černovice.

(7) Územní systém ekologické stability a chráněné významné krajinné prvky jsou vymezeny v hlavních výkresech územního plánu.

(8) Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability a pozemcích chráněných významných krajinných prvků vymezených podle odstavce 1 je zakázáno umisťovat a povolovat jakékoliv nové stavby a zahajovat a provádět stavební a jiné činnosti, které nejsou v souladu se statutem ochrany tak, jak jej vymezuje příslušný zákon, popřípadě jak jsou vymezeny podmínkami jejich registrace.

(9) Z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí je hlavním hlediskem při rozvoji území jeho ekologicky únosné využívání. Péče o životní prostředí bude dbát o ochranu stávajících cenných prvků a při nových zásazích bude sledovat uchování a dotváření krajinného obrazu obce.

článek 23

zásady utváření území z hlediska míry změn

(1) Při utváření území se z hlediska míry změn rozlišují části území města s převahou činností záchovných a záchranných, činností údržbových, a to prostých, na dožití nebo k odstranění zanedbaného stavu, činností obnovných a činností rozvojových.

(2) Ve smyslu ustanovení odstavce 1 tvoří území města území stávající (stabilizovaná, nebo transformační) a rozvojová, jejichž znaky se vymezují takto:

a) stabilizované území je území s dosavadním charakterem, který se nebude měnit, s převahou činností záchovných a činností údržbových, výjimečně činností obnovných,

b) transformační území je území s narušeným až velmi narušeným charakterem, předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území, s převahou činností záchranných a činností obnovných,

c) rozvojové území je území se slabým anebo nerozvinutým charakterem, navržené pro rozvojové činnosti sledující zásadní rozvoj dosavadního utváření území, popřípadě založení nové územní struktury.

článek 24

prostorové uspořádání

(1) Stávající, historická struktura zástavby obce je v podstatě stabilizovaná. Základem urbanistického rozvoje obce bude zpevnění urbánní struktury zástavby, spojená s nezbytnými kroky k obnově cenných prvků historických a především k obnově hlavních veřejných prostorů. Regulační podmínky jednotlivých rozvojových území musí přihlížet k existujícím historickým vazbám v území zachovaným. Významnou podmínkou při rozhodování o rozvoji území bude udržení a obnova kvalit životního prostředí uvnitř zastavěného území i kvalit volné krajiny ve vazbě na zastavěné území.

(2) Doplnění stávající zástavby i nová zástavba zachovají tradiční charakter vesnické zástavby a budou vycházet z daného kontextu. Nově zahajované činnosti a zejména nově zřizované stavby budou vždy směřovat k rehabilitaci původního charakteru místa.

(3) Zástavba v jádru obce zachová jeho kompaktnější charakter, zástavba mimo jádro obce, směrem ke kraji zastavěného území bude nabývat rozvolněného charakteru.

(4) Nová parcelace a nová zástavba bude respektovat tradiční (původní), nepravidelný, vesnický způsob rozmístění objektů, nebo jejich skupin.

(5) Základní prostorovou regulaci stanovují prostorové regulativy, obsažené v Místních stavebních předpisech, které jsou nedílnou součástí této vyhlášky jakožto Příloha č. 1. Místní stavební předpisy jsou směrnou částí územního plánu města.

část čtvrtá

závazné regulační podmínky

s určením pro jednotlivé lokality

článek 25

obecná ustanovení

(1) Základní funkční a prostorová regulace se pro jednotlivé lokality doplňuje o podrobnější funkční a prostorovou regulaci.

(2) Značení lokalit se shoduje se značením na výkresech územního plánu.

(3) Pasporty jednotlivých rozvojových lokalit jsou obsaženy v Příloze č.2 této vyhlášky.

ČÁST pátá

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

článek 26

(1) V souladu se základními a zvláštními zásadami utváření, to jest uspořádání a využívání, území města a v souladu s obecnými a zvláštními regulativy musí technická infrastruktura poskytovat obci všechny služby, které vyplývají z jejích nároků na

a) plynulý oběh (cirkulaci) hmot, materiálů, zboží, osob a informací,

b) bezpečné a hygienicky nezávadné zásobování vodou a energiemi všeho druhu,

c) ochranu území města, zejména jeho přírodního prostředí (půda, voda, ovzduší) proti škodlivinám všeho druhu,

d) možné znovuvyužití (recyklaci) hmot, materiálů a vody z odpadů produkovaných činnostmi, ději nebo zařízeními umístěnými na území města,

e) co nejúčelnější decentralizaci zdrojů a způsobů uskutečňování ochrany území města.

K celostnosti uvedených funkcí infrastruktury musí být přihlédnuto v průběhu správního rozhodování o zřizování, změně nebo zániku infrastrukturních zařízení a při povolování výkonu s nimi spojených činností a dějů.

(2) Účinný systém technické infrastruktury daného území, odpovídající vztahům jeho přírodních a vytvořených struktur, je složen z potřebných subsystémů, které danému území poskytují nezbytné služby - standard technického vybavení území.

(3) Systém infrastruktury tvoří

a) dopravní subsystém,

b) subsystémy technické infrastruktury, jimiž se rozumí

A) subsystémy úplné, vytvářející inženýrské sítě

1,	telekomunikační kabelové,

2,	vodárenské pro vodu pitnou a užitkovou,

3,	energetické pro elektřinu, plyn a vytápění,

4,	stokové oddílné,

B) subsystémy neúplné

1,	lokálního vytápění,

2,	hospodaření s tuhými odpady komunálními a průmyslovými,

C) subsystémy bez sítě uzlové

1,	radiokomunikační spoje,

2,	studny,

3,	žumpy a septiky.

(4) Rozsah ploch pro zařízení technické infrastruktury - technického vybavení je zakreslen ve výkresech územního plánu.

(5) Ochranná pásma a z toho plynoucí omezení vlastnických a jiných práv k nemovitostem nadřazených systémů infrastruktury, stanovená v souladu se zvláštními právními předpisy, zůstávají v platnosti ve stavu, který je uveden v grafických přílohách a v textové části územního plánu města.

# část šestá

zvláštní závazné Regulační podmínky

S URČENÍM PRO JEDNOTLIVÉ POZEMKY, popřípadě parcely

článek 27

(1) Zvláštními závaznými regulačními podmínkami se rozumí podmínky podmiňující uskutečňování některých činností, dějů a zařízení, jejichž důsledkem je omezení výkonu vlastnických práv nebo práv příbuzných z důvodů veřejného zájmu. Stanovují se pro jednotlivé pozemky nebo parcely, popřípadě pro jejich soubor.

(2) Nelze-li určit rozsah dotčení vlastnických práv k pozemkům a stavbám nebo práv příbuzných s přesností uvedenou v odstavci 1, bude stanoven podrobnější územně plánovací dokumentací.

(3) Vymezení některých činností, dějů a zařízení, jejichž důsledkem je omezení výkonu vlastnických práv nebo práv příbuzných z důvodů veřejného zájmu touto vyhláškou nevylučuje možnost vymezit některé další činnosti, děje a zařízení, jejichž důsledkem je omezení výkonu vlastnických práv nebo práv příbuzných z důvodů veřejného zájmu navazující územně plánovací dokumentací.

článek 28

veřejně prospěšné stavby

(1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresech územního plánu.

(2) Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v Příloze č. 3, jež je nedílnou součástí této vyhlášky.

(3) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

článek 29

nemovité kulturní památky

Seznam nemovitých kulturních památek, zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je uveden v příloze č.4, jež je nedílnou součástí této vyhlášky.

ČÁST sedmÁ

regulace území a územní řízení

článek 30

regulační plány a urbanistické studie

(1) Regulační plány (urbanistické studie) se vyhotovují pro území jednotlivých lokalit, popřípadě pro více lokalit společně.

(2) Regulační plány (urbanistické studie) obsahují zejména limity pro činnosti a děje, limity prostorově hmotové (výškovou hladinu zástavby, hustotu zastavění, měřítko zastavění, uliční profil, míru otevřenosti bloků a architektonickou kvalitu), stanovení režimu a břemena.

(3) Není-li pro stanovení regulačních podmínek zpracována schválená územně plánovací dokumentace v dostatečné rozlišovací podrobnosti (regulační plán, urbanistická studie), navrhne zastupitelstvo obce, případně regulační komise svým usnesením pořizovateli ÚPD v souladu s obecně závaznými právními předpisy vypracování studie nebo vyhlášení soutěže, jejíž řádně veřejně projednané, usnesením regulační komise doporučené a zastupitelstvem obce schválené výsledky se stanou regulačními podmínkami pro vymezené území.

(4) Bude-li pro stanovení podrobnějších regulačních podmínek zpracován regulační plán (územně plánovací dokumentace), nebo urbanistická studie (územně plánovací podklad), rozhoduje pořizovatel ÚPD na základě návrhu zastupitelstva obce, případně regulační komise.

článek 31

regulační komise

(1) Starosta může zřídit regulační komisi jako poradní orgán obce, jejímž posláním je:

a) projednávat a navrhovat změny z platné územně plánovací dokumentace schvalujícímu orgánu

b) připravovat územně plánovací podklady pro územní řízení v těch případech, kdy platná územně plánovací dokumentace není schválena v dostatečné podrobnosti, umožňující v jednotlivých případech rozhodnout v řádném územním, popřípadě stavebním nebo souvisícím správním řízení.

(2) Regulační komise může být rovněž vyzvána k vyjádření k jednotlivým územním, popřípadě stavebním nebo souvisícím správním řízením, učiní-li tak starosta, nebo alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, popřípadě požádá-li o to účastník správního řízení nebo sdružení občanů ve smyslu ustanovení této vyhlášky.

článek 32

členství v regulační komisi a její složení

(1) Regulační komise má nejméně pět, avšak nejvíce patnáct členů jmenovaných po projednání a schválení nominace zastupitelstvem obce na funkční období, které je totožné s volebním obdobím orgánů obce. Každý z členů regulační komise může být nominován a jmenován opakovaně, nejvýše však třikrát po sobě a pětkrát celkem.

(2) Členy regulační komise jsou zástupci navržení zastupitelstvem obce a případně zástupci navržení odbornými a občanskými sdruženími.

(3) Členství v regulační komisi zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, prohlášením za mrtvého, ztrátou způsobilosti k právním úkonům, odstoupením nebo odvoláním. Odvolán zastupitelstvem obce může být člen regulační komise, jestliže se opakovaně neúčastní zasedání komise, porušuje-li opakovaně nebo závažným způsobem obvyklé zásady slušného jednání, jimiž je zpochybňováno či poškozováno dobré jméno regulační komise. Návrh na odvolání může být podán prostřednictvím sekretariátu obecního úřadu obce Černovice kterýmkoliv občanem obce nebo oprávněným zástupcem orgánu veřejné správy.

(4) Komisi tvoří předseda, dva místopředsedové a řádně jmenovaní členové komise.

(5) Předsedou regulační komise je člen zastupitelstva obce, pověřený zastupitelstvem obce. Oba místopředsedové jsou voleni řádnými členy komise a z jejich řad. Místopředsedy jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů všech přítomných členů komise, avšak nejméně dvou třetin hlasů všech členů komise. V případě rovnosti hlasů nebo v případě nesplnění podmínky dvoutřetinové většiny hlasů všech členů komise se volba opakuje u těch kandidátů, kteří dosáhli rovného počtu hlasů nebo těch kandidátů, kteří splnili podmínku dvoutřetinové většiny hlasů všech členů komise. Volba se opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo výsledku.

(6) Tajemník regulační komise, který není jejím členem, je jmenován předsedou z pracovníků obecního úřadu.

článek 33

zasedání regulační komise

(1) Zasedání regulační komise se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Termíny zasedání regulační komise musí být voleny tak, aby nedocházelo k neúměrnému prodlužování lhůt správních řízení.

(2) Zasedání svolává na pokyn předsedy tajemník komise. V pozvánce uvede místo a čas konání a program zasedání.

(3) Zasedání komise musí být rovněž svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů komise.

článek 34

jednání a hlasování regulační komise

(1) Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený zástupce jako předsedající.

(2) Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny řádně jmenovaných členů.

(3) Komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, popřípadě předsedajícího.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nemůže-li být včas svoláno mimořádné zasedání komise, může komise hlasovat per rollam. O hlasování musí být učiněn písemný zápis, který komise projedná a schválí na příštím řádném zasedání.

(5) O každém jednání je pořízen tajemníkem komise zápis, který podepisuje předseda komise a jeden člen určený přítomnými členy komise. Každý z členů, který se účastnil hlasování a jehož názor se rozchází s názorem schváleným, má právo učinit o tom do zápisu poznámku.

článek 35

usnesení regulační komise

Regulační komise se o svých závěrech usnáší. Usnesení regulační komise mají povahu doporučení.

článek 36

změny závazných částí a úprava směrných částí

(1) Změny závazných ustanovení územního plánu města Černovice projednává a schvaluje zastupitelstvo obce, a to na návrh pořizovatele územně-plánovací dokumentace. Změny závazných ustanovení územního plánu projedná na svém zasedání regulační komise, která vydá ve věci doporučující usnesení. Schválené změny závazných ustanovení se vždy vyhlašují obecně závaznou vyhláškou.

(2) O úpravě směrných ustanovení územního plánu města Černovice rozhoduje pořizovatel územně-plánovací dokumentace s využitím usnesení regulační komise.

článek 37

náležitosti podávání návrhů změn

(1) Návrhy změn jsou oprávněny podat dotčené orgány veřejné správy, občanská sdružení a občanské iniciativy ustanovené v souladu s obecnými právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, popřípadě fyzické nebo právnické osoby, které na věci prokázaly nepochybný právní zájem.

(2) Návrh na změnu  územního plánu se podává zastupitelstvu obce Černovice prostřednictvím pořizovatele územně-plánovací dokumentace.

(3) Návrhy na změnu územního plánu projedná na svém zasedání regulační komise, která vydá ve věci doporučující usnesení.

(4) Návrh na změnu územního plánu musí obsahovat tyto náležitosti:

a) určení žadatele, popřípadě žadatelů uvedením jména, popřípadě obchodního názvu a adresy nebo sídla,

b) osvědčení nepochybného právního zájmu na podání návrhu,

c) předmět změny územního plánu s uvedením rozsahu a důvodů, pro něž má být změna provedena, včetně posudku o vlivu na životní prostředí, vyplývá-li vypracování takového posudku ze zákona, z platného správního rozhodnutí nebo ukládá-li pro dotčené území takovou povinnost územně plánovací dokumentace,

d) určení druhů a parcelních čísel dotčených pozemků podle katastrální evidence s uvedením vlastnických a jiných práv a se zvláštním uvedením dotčených ochranných pásem a chráněných území.

(5) Návrh na změnu územního plánu může obsahovat

a) situační výkres v měřítku přiměřeném rozsahu navrhované změny, zejména urbanistické a architektonické řešení,

b) předběžná stanoviska a souhlasy dotčených fyzických a právnických osob a orgánů veřejné správy,

c) posudek o vlivu na životní prostředí, není-li vypracování takového posudku uloženo zákonem, platným správním rozhodnutím nebo neukládá-li takovou povinnost pro dotčené území platná územně plánovací dokumentace.

(6) Projednávání změn územně plánovací dokumentace se provádí v souladu s ustanovením stavebního zákona.

část osmá

přechodná a ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 38

výklad některých dalších pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky, územního plánování a správního řízení (řízení územního, stavebního a řízení souvisících) se rozumí veřejnou správou výkon státní správy, výkon územní samosprávy a výkon profesní samosprávy.

(2) Pro účely této vyhlášky, územního plánování a správního řízení se dále rozumí

a) drobnou chovatelskou činností chov drobných hospodářských zvířat, zejména hrabavé a vodní drůbeže, králíků, holubů a včel, a kožešinových zvířat, zejména norků, lišek, pesců a nutrií; drobnou chovatelskou činností není chov psů, koček, ptáků zpěvavých a ozdobných, drobných laboratorních zvířat, želv, plazů a jiných drobných živočišných druhů subtropů a tropů, neděje-li se tak podnikatelským způsobem, stejně tak chov vepřového a hovězího dobytka, děje-li se tak pouze pro vlastní potřebu, stejně tak chov koní.

b) drobnou pěstitelskou činností nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny,

c) drobnou výrobní činností a zařízením výroba a zařízení netovární povahy,

d) nerušícími službami a výrobou takové činnosti (popřípadě děje), jejichž negativní působky (účinky a vlivy) neomezují, neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedů nad míru obvyklou a přípustnou.

(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí zařízením prostorová jednotka, sloužící výkonu určitých činností a dějů - obvykle stavba nebo technologická zařízení ve stavbě umístěná, a to zejména

a) rodinným domem stavba o nejvýše třech plnohodnotných nadzemních podlažích, popřípadě dvou plnohodnotných nadzemních podlažích a obytném podkroví s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení.

b) bytovým domem dům o čtyřech a více samostatných bytových jednotkách, obvykle pronajímaných za úhradu (podnikatelským způsobem); součet ploch bytových jednotek musí v nájemním domě činit nejméně polovinu celkové užitné plochy domu, není-li touto vyhláškou, platným správním rozhodnutím nebo regulačním plánem stanoveno jinak,

(4) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, užívají se pojmy ve vyhlášce uváděné ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování.

článek 39

správa územně plánovací dokumentace

(1) Schválenou územně plánovací dokumentaci archivuje, spravuje a k nahlédnutí pro informaci poskytuje pořizovatel územně-plánovací dokumentace. Regulační podmínky nezbytné pro účely územního a stavebního řízení před příslušnými správními orgány, k nahlédnutí a pro informaci všem fyzickým a právnickým osobám a orgánům veřejné správy, které prokázaly na věci nepochybný právní zájem, je povinen poskytnout kromě pořizovatele územně plánovací dokumentace místně příslušný stavební úřad.

(2) Schválená územně plánovací dokumentace je dále uložena k nahlédnutí a pro informaci v kopii na městském úřadě Černovice, na stavebním úřadě MěÚ Černovice a na odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Vysočina, a to za podmínek stanovených v odstavci 1.

článek 40

Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Černovice nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení.

V Černovicích dne 25.2.2004

starosta města                                                                          zástupce starosty

ing. Ladislav Novotný                                                                  Václav Pavlas

Vyhláška vyvěšen : dne 26.2.2004

Vyhláška sejmuta  : dne 11.3.2004

PŘÍLOHA Č. 1

k ustanovení článku 24 odst. 5 obecně závazné vyhlášky

o závazných částech územního plánu

MÍSTNÍ STAVEBNÍ PŘEDPISY - základní Prostorové regulativy

(směrná část územního plánu města)

Rozsah platnosti prostorových regulativů

(1) Prostorové regulativy platí pro veškerou stavební činnost ve smyslu stavebního zákona a veškeré činnosti související.

(2) Prostorové regulativy platí v celém správním území města Černovice.

Všeobecné podmínky prostorových regulativů

(1) Součástí každé činnosti vedoucí ke stavebním úpravám je respekt k charakteristickému urbanistickému uspořádání (spočívající především v citlivém řešení a umístění staveb do terénu, do existující struktury, a to i z hlediska dálkových pohledů; ke stávající struktuře  veřejných prostranství). To předpokládá i respekt k architektonickému  výrazu, hmotě a její orientaci, měřítku, členitosti, materiálu, barvě, historickému charakteru, kontextu.

(2) Respektovány budou i jednotlivé dílčí prvky kulturní a historické hodnoty, které určují charakteristický ráz městského interiéru. Jedná se především o cenné rukodělné prvky a detaily staveb, o prvky charakteristické pro tradiční místní architekturu, o projevy uměleckých řemesel souvisejících s objekty, jako jsou dveřní klepadla, táhla historických zvonků, kované mříže, litinová zábradlí, historická zasklení, historické vývěsní štíty, lampy, domovní znamení apod..

Prostorové regulativy pro domy: venkovní stěny

(1) Řešení venkovních stěn domů budou vycházet z  tradičního charakteru.

(2) Budou použity, případně zachovány tradiční materiály, členění a proporce jednotlivých částí venkovních stěn.

(3) Barevnost musí vycházet z tradiční barevnosti a barevnosti odpovídající použitým materiálům. To vylučuje použití ostrých a pronikavých barev a lesknoucích se barevných nátěrů. Odlišné nátěry části objektu (například přízemí v souvislosti s obchodními plochami), které by nebyly v souladu s převažujícím charakterem budovy, jsou nepřípustné.

(4) Skleněné tvarovky a podobné prvky (sklobeton, kopilit apod.) jsou přípustné pouze výjimečně, doporučeno je použití, kdy nejsou viditelné z veřejně přístupných prostor, nebo z dálkových pohledů a osvětlení nelze prokazatelně zajistit pomocí klasických oken; netýká se hospodářských objektů a provozoven

Prostorové regulativy pro domy: okenní, dveřní a jiné otvory

(1) Okna, vstupní a ostatní otvory musí svojí velikostí, měřítkem, členěním a provedením vycházet z místní tradice a z charakteru budovy i přilehlého veřejného prostoru. Totéž platí i pro okna zamřížovaná a výkladce.

(2) Rámy výplní oken a jiných otvorů musí být ze dřeva, nebo alespoň v provedení s vnější dřevěnou vrstvou. Výjimečně je možno připustit jiný materiál (např. kov), je-li to v souladu s ustanovením všeobecných podmínek.

(3) Doporučena jsou obdélná okna s kratší vodorovnou hranou, členěná případně na čtvercové, nebo obdélníkové tabule (možno provést pouze na vnějším okenním křídle).

(4) Budou-li použita střešní okna, musí plocha střechy zásadně převládat nad celkovou plochou všech střešních oken

Prostorové regulativy pro domy: střechy

(1) Celkový objem, silueta a výraz bude tradičního, v místě obvyklého výrazu, to znamená, že se bude jednat vždy o stavbu zastřešenou krovem vycházejícím především tvarově z místní tradice; zcela výjimečně je možno použít plochou střechu, nebude-li jejím použitím prokazatelně narušen typický charakter daného území.

(2) Nepovolené jsou různé asymetrické úpravy historických tvarů střech (vysunuté pultové nástavby apod.), asymetrické sedlové střechy, pultové střechy a střechy ploché

(3) Sklon střech na hlavních objektech bude 40 - 45 stupňů, doporučen je sklon blížící se 43 stupňům.

(4) Objekty strojoven výtahu nesmí zásadně vyčnívat nad plochu střechy

(5) Odvod dešťových vod ze střechy bude řešen tradičním, v místě obvyklým způsobem. Doporučeno je takové řešení, které zabezpečí zadržení maximálního množství dešťové vody přímo v území a nevyžaduje její odvod a likvidaci pomocí kanalizačního systému.

Prostorové regulativy pro hospodářské a doplňkové objekty

(1) Hospodářské a doplňkové objekty mohou být budovány pouze v míře a objemu nezbytně nutném pro základní funkci domů.

(2) Hospodářské a doplňkové objekty musí vždy odpovídat svým výrazem, provedením a objemem v místě obvyklým tradicím.

(3) Hospodářské a doplňkové objekty musí být vždy umístěny tak, aby neznehodnocovaly urbanistické a architektonické kvality prostředí, ale aby naopak vždy harmonicky doplňovaly současný objekt a jeho situaci (a to i z dálkových pohledů).

Prostorové regulativy pro ostatní drobné stavby

(1) V celém správním území města bude respektována stávající hodnotná drobná architektura.

(2) Nové objekty, jako jsou například objekty zastávek hromadné dopravy, drobné prodejní objekty apod., budou umisťovány výhradně na základě příslušného generelu, případně rozhodnutí zastupitelstva obce, které stanoví i detailní regulativy pro jejich návrh a realizaci.

Prostorové regulativy pro nápisy, firemní označení a reklamy

(1) Tato označení mohou být umístěna pouze v místě konání inzerované činnosti a mohou na nich být vyznačeny pouze typy provozovaných činností, případně jméno či název provozovatele.

(2) Reklamní a plakátovací plochy, případně plochy pro úřední oznámení mohou být umístěny pouze na místech určených příslušným generelem, případně rozhodnutím zastupitelstva obce.

(3) Velkoplošné reklamy (billboardy) jsou nepřípustné

(4) Nepřípustné je umístění těchto označení na veškerých přírodních prvcích (svazích, stromech, skalách apod.) a na mostech, nadjezdech a podjezdech, střechách, stožárech a komínech.

(5) Nepřípustná jsou veškerá označení světelná typu neonů, žárovkových trubic, či nepřirozeného nasvětlení (intenzitou přehnanou či proměnlivou)

(6) Standardizované reklamy jsou přípustné pouze ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech.

(7) Tato označení je možno umístit v zásadě pouze v úrovni přízemí, tj. do spodní hrany oken 1.patra.

Prostorové regulativy pro telekomunikační zařízení, vzdušná vedení a antény

(1) Nová vedení (elektrická, telekomunikační) budou zřizována jako vzdušná pouze ve výjimečných případech a jsou přípustná pouze tehdy, nenaruší-li to tradiční a historický vzhled budov a prostředí a neomezí-li to  možnost využití pozemků.

(2) Stávající vzdušná vedení budou podle možností odstraňována.

(3) Veškerá telekomunikační zařízení (antény, televizní antény, satelitní antény apod.) budou v umístěna pouze tak, aby nenarušovala charakter budov a aby nebyla orientována do veřejných nebo jinak pohledově exponovaných prostorů.

Prostorové regulativy pro oplocení pozemků

(1) Oplocení pozemků (způsob vymezení pozemků) musí vycházet z místní tradice a zvyklostí.

(2) Oplocení pozemků mimo zastavěnou část obce není povoleno, s výjimkou oplocení vycházejícího z potřeb hospodaření v krajině.

(3) Pro vymezení pozemků je třeba používat zásadně tradičních způsobů a materiálů a je třeba při tom vycházet z kontextu, z tradičního řešení v místě obvyklého.

Prostorové regulativy pro zeleň

(1) Na plochách veřejných a na místech pohledově exponovaných je povoleno vysazovat pouze domácí a původní druhy dřevin v místě obvyklé.

(2) Introdukované a exotické dřeviny je povoleno vysazovat pouze ve výjimečných případech.

(3) Vysazování dřevin (mimo soukromé pozemky), pokud nejde o obnovu tradičních alejí a porostů, je možné pouze na základě schváleného projektu.

(4) Zvláštní ochrany požívají prvky systému ekologické stability. Dále je nutno chránit veškeré stávající cenné přírodní prvky v zastavěné i nezastavěné části katastru obce.

(5) Kácení a seřezávání rostoucích stromů, jakož i jiné zásahy do stromoví, se řídí platnými právními předpisy.

Prostorové regulativy pro komunikace, chodníky, cesty, pěšiny

(1) V celém správním území města budou respektovány existující  silnice, cesty a pěšiny. Podle možností budou obnoveny již zaniklé tradiční cesty a pěšiny.

(2) Povrch veškerých komunikačních ploch bude přednostně řešen z materiálů v místě obvyklých a v barevnosti tomu odpovídající.

(3) Opravy stávajících a zřizování nových komunikačních ploch na veřejných prostranstvích je možno pouze na základě schváleného projektu.

(4) Doporučeno je takové řešení, které neklade velký nárok na odvod a likvidaci povrchových (dešťových) vod, ale naopak umožňuje maximální zadržení (vsáknutí) povrchových (dešťových) vod v území.

(5) Povrch chodníků, případně zpevněných cest bude zásadně proveden takovým způsobem, aby umožňoval maximální zadržení (vsáknutí) povrchových (dešťových) vod v území (např. zpevněné pískové povrchy, dlažby apod.).

(6) V rámci volné krajiny budou cesty a pěšiny řešeny jako nezpevněné.

PŘÍLOHA Č. 2

k ustanovení článku 25 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu

# pasporty rozvojových lokalit

V následujících pasportech jsou popsány jednotlivé rozvojové lokality, včetně prohlubujících závazných a směrných regulativů. Pasporty jsou uspořádány dle následujícího vzoru:

místo - charakter lokality obec - rozvojová lokalita (transformační)

index lokality

Funkční regulace: dle legendy komplexního urbanistického návrhu

dnešní stav lokality: charakteristika dnešního stavu lokality

plocha lokality: výměra lokality v ha

popis lokality: základní charakteristika lokality

Návrh - závazné regulativy: výčet prohlubujících regulativů - závazných

Návrh - směrné regulativy: výčet prohlubujících regulativů - směrných

Poznámka: doplňující informace

Poznámky:

Benešov - Rozvojová lokalita

OV1-B

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji obce

plocha lokality: 0,24 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi stávající zástavbou obce a silnicí, tečující obec ve směru severojižním

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 1.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV2-B, OV3-B a OV4-B

Poznámky:

Benešov - Rozvojová lokalita

OV2-B

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji obce

plocha lokality: 0,46 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi stávající zástavbou obce a silnicí, tečující obec ve směru severojižním

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1-B, OV3-B a OV4-B

Poznámky:

Benešov - Rozvojová lokalita

OV3-B

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji obce

plocha lokality: 0,57 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi stávající zástavbou obce a silnicí, tečující obec ve směru severojižním

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1-B, OV2-B a OV4-B

Poznámky:

Benešov - Rozvojová lokalita

OV4-B

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji obce

plocha lokality: 0,94 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi stávající zástavbou obce a silnicí, tečující obec ve směru severojižním

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 3 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1-B, OV2-B a OV3-B

Poznámky:

Černovice, Vackov - Rozvojová lokalita

OV1

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v místní části Vackov

plocha lokality: 0,88 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi dvěma částmi stávající zástavby

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV2, OV3, OV4 a OV5

Poznámky:

Černovice, Vackov - Rozvojová lokalita

OV2

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v místní části Vackov

plocha lokality: 0,63 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi dvěma částmi stávající zástavby

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1, OV3, OV4 a OV5

Poznámky:

Černovice, Vackov - Rozvojová lokalita

OV3

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v místní části Vackov

plocha lokality: 1,57 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi dvěma částmi stávající zástavby

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 5 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1, OV2, OV4 a OV5

Poznámky:

Černovice, Vackov - Rozvojová lokalita

OV4

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v místní části Vackov

plocha lokality: 1,57 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost dostavby stávající zástavby

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 5 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1, OV2, OV3 a OV5

Poznámky:

Černovice, Vackov - Rozvojová lokalita

OV5

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území mezi Černovicemi a místní částí Vackov

plocha lokality: 1,66 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost propojení stávající a navrhované zástavby Černovic a stávající a navrhované zástavby místní části Vackov

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m (včetně chodníků) - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 5 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - zástavba lokality bude koordinována se zástavbou lokalit OV1, OV2, OV3 a OV4

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

OM1

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji města

plocha lokality: 1,11 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby při západním okraji obce

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 1.500 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 5 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán (spolu s lokalitou OM2) - při západním okraji lokality je navržena budoucí obchvatová komunikace města - při rozvoji lokality nutno respektovat dopady této komunikace na plánovanou zástavbu

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

OM2

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji města

plocha lokality: 1,96 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m; - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 1.500 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 10 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán (spolu s lokalitou OM1) - při západním okraji lokality je navržena budoucí obchvatová komunikace města - při rozvoji lokality nutno respektovat dopady této komunikace na plánovanou zástavbu

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

OM3

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: nezastavěné území v (severo)západní části města

plocha lokality: 4,06 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území uvnitř stávající zástavby města

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m - nové obslužné komunikace budou navazovat na stávající, resp. historickou cestní síť v území - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 1.000 m2 - pro rozvoj lokality je nutno pořídit a projednat urbanistickou studii, nebo regulační plán, ve kterých bude řešeno využití území tak, aby nedošlo k narušení organizace ZPF, a zároveň byla zajištěna funkčnost meliorační soustavy na navazujících obhospodařovaných pozemcích

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 20 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů

Poznámka:

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita (transformační)

OM4

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: území sadů a zahrad na severním (severozápadním) okraji města

plocha lokality: 3,82 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění zástavby města na severu

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m - nové obslužné komunikace budou navazovat na stávající, resp. historickou cestní síť v území - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 15 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

OM5

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: nezastavěné území na severu města

plocha lokality: 2,83 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby na severu města

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - nová zástavba bude respektovat min. odstup od hranice lesa 30 m - minimální velikost parcely: 1.500 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 12 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů - při rozvoji lokality bude respektována navržená uliční síť

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán - nová zástavba musí respektovat ochranné pásmo železnice

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita (transformační)

OM6

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: stávající zahrada výchovného ústavu v severní části města

plocha lokality: 2,89 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost transformace stávající nevyužívané zahrady pro výstavbu na nadstandardních parcelách

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m - nové obslužné komunikace budou navazovat na stávající, resp. historickou cestní síť v území - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - hodnotná stávající zeleň bude při rozvoji lokality zachována - minimální velikost parcely: 2.500 m2 - lokalita bude využita až po naplnění ostatních rozvojových lokalitu, navržených územním plánem

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 10 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

OM7

Funkční regulace : území obytné - městské - individuální

dnešní stav lokality: nezastavěné území při východním okraji města

plocha lokality: 3,04 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby na východě města

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 10 m - nové obslužné komunikace budou navazovat na stávající, resp. historickou cestní síť v území - podlažnost: max. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 1.500 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 10 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů - při rozvoji lokality bude respektována navržená uliční síť

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán - nová zástavba musí respektovat ochranné pásmo železnice

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

VV1

Funkční regulace : území veřejného vybavení

dnešní stav lokality: nezastavěné území

plocha lokality: 0,015 ha

popis lokality: lokalita pro vybudování památníku - přístupová cesta k židovskému hřbitovu

Návrh - závazné regulativy: - návrh bude respektovat charakter území, zejména areál židovského hřbitova a krajinný ráz

Návrh - směrné regulativy:

Poznámka:

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

VN1

Funkční regulace : plochy výroby nerušící, obchodu a služeb

dnešní stav lokality: nezastavěné území při jihozápadním okraji města

plocha lokality: 12,0 ha

popis lokality: hlavní rozvojové území - zejména pro výrobu nerušící; ve vazbě na stávající zemědělský areál a ve vazbě na navrhovanou hlavní městskou obchvatovou - průjezdní komunikaci

Návrh - závazné regulativy: - lokalita je určena pro zařízení výroby nerušící, případně pro rozsáhlejší zařízení obchodu a služeb - výška objektů: max. 10 m (od úrovně vyrovnané bilance zemin v zastavěné ploše objektu) - dopravní obsluha: přednostně ze stávající silnice při severozápadním okraji lokality, nebo z nově navrhované obchvatové / průjezdní komunikace při severovýchodním okraji lokality - pro rozvoj lokality je nutno pořídit a projednat urbanistickou studii, nebo regulační plán, ve kterých bude řešeno využití území tak, aby nedošlo k narušení organizace ZPF, a zároveň byla zajištěna funkčnost meliorační soustavy na navazujících obhospodařovaných pozemcích

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 15.000 m2 hrubé užitné plochy

Poznámka:

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

D1

Funkční regulace : plochy dopravní

dnešní stav lokality: nezastavěné území při severozápadním okraji města

plocha lokality: 0,56 ha

popis lokality: lokalita pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot

Návrh - závazné regulativy: - při rozvoji lokality bude respektován objekt Božích muk se svým okolím; kvalitní stávající zeleň bude ochráněna a zachována; lokalita bude doplněna vhodnou zelení - výška objektů: max. 6 m (od úrovně vyrovnané bilance zemin v zastavěné ploše objektu) - dopravní napojení lokality bude z navrhované obchvatové komunikace města

Návrh - směrné regulativy:

Poznámka: - rozvoj lokality nesmí narušit charakter území, včetně dálkových pohledů směrem na město při příjezdu od severozápadu

Poznámky:

Černovice - Rozvojová lokalita

D2

Funkční regulace : plochy dopravní

dnešní stav lokality: nezastavěné území při severovýchodním okraji města

plocha lokality: 0,50 ha

popis lokality: lokalita pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot

Návrh - závazné regulativy: - při rozvoji lokality bude respektován charakter území; lokalita bude doplněna vhodnou zelení - výška objektů: max. 6 m (od úrovně vyrovnané bilance zemin v zastavěné ploše objektu) - dopravní napojení lokality bude ze stávající přilehlé komunikace - při realizaci výstavby v lokalitě bude minimalizována plocha nezbytně nutná k odnětí půdy ze ZPF

Návrh - směrné regulativy:

Poznámka:

Poznámky:

DObešov - Rozvojová lokalita

OV1-D

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v severní části obce obce

plocha lokality: 1,90 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby v severní části obce

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 1.500 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 10 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán

Poznámky:

Dobešov - Rozvojová lokalita

OV2-D

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při severním okraji obce

plocha lokality: 2,27 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost dalšího rozvoje zástavby obce severním směrem

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - nové obslužné komunikace budou navazovat na stávající, resp. historickou cestní síť v území - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - nová zástavba bude respektovat min. odstup od hranice lesa 30 m - minimální velikost parcely: 1.500 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 10 rodinných domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán

Poznámky:

Panské Mlýny - Rozvojová lokalita

OV1-P

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území severovýchodně od obce

plocha lokality: 1,80 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných, případně rekreačních domů

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - nové obslužné komunikace budou navazovat na stávající, resp. historickou cestní síť v území - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví), výjimečně 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 5 rodinných / rekreačních domů - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, připuštěna možnost více bytových jednotek v jednom objektu

Poznámka: - pro rozvoj lokality je nutno pořídit urbanistickou studii, nebo regulační plán - nová zástavba bude respektovat stávající charakter území, zejména cenný krajinný rámec

Poznámky:

Panské Mlýny - Rozvojová lokalita

Z1-P

Funkční regulace : plochy pro zemědělské hospodaření

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji obce

plocha lokality: 0,86 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu objektů zemědělské prvovýroby a pro výstavbu jednoho objektu pro bydlení (součást zemědělské usedlosti)

Návrh - závazné regulativy: - výška objektů: max. 8 m (od úrovně vyrovnané bilance zemin v zastavěné ploše objektu)

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 1.000 m2 hrubé užitné pochy

Poznámka: - nová zástavba bude respektovat stávající charakter území, zejména cenný krajinný rámec

Poznámky:

Střítež - Rozvojová lokalita

OV1-St

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v jižní části obce

plocha lokality: 0,69 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost zastavění volného území mezi stávající zástavbou obce a železniční tratí

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka: - nová zástavba musí respektovat ochranné pásmo železnice

Poznámky:

Střítež - Rozvojová lokalita

OV2-St

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v severní části obce

plocha lokality: 0,52 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby v severní části obce

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

Střítež - Rozvojová lokalita

D1-St

Funkční regulace : plochy dopravní

dnešní stav lokality: nezastavěné území v jižní části obce

plocha lokality: 0,1 ha

popis lokality: nová železniční zastávka

Návrh - závazné regulativy: - podlažnost: max. 1 nadzemní podlaží

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 20 bytových jednotek

Poznámka:

Poznámky:

Svatava - Rozvojová lokalita

OV1-Sv

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v západní části obce

plocha lokality: 0,59 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby v západní části obce

Návrh - závazné regulativy: - nové obslužné komunikace, budované v souvislosti s rozvojem lokality, budou mít minimální šíří 6 m - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

Svatava - Rozvojová lokalita

OV2-Sv

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v západní části obce

plocha lokality: 0,37 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby v západní části obce

Návrh - závazné regulativy: - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace při jižním, nebo východním okraji lokality - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 1 rodinný dům - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

Svatava - Rozvojová lokalita

OV3-Sv

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při západním okraji obce

plocha lokality: 1,61 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost rozvoje obce západním směrem

Návrh - závazné regulativy: - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace při severním okraji lokality - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 8 rodinných domů, doporučená maximální kapacita: 4 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

Svatava - Rozvojová lokalita

OV4-Sv

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při jihozápadním okraji obce

plocha lokality: 0,62 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby při jihozápadním okraji obce

Návrh - závazné regulativy: - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace při severním okraji lokality - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 3 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

Vlkosovice - Rozvojová lokalita

OV1-v

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území při jižním okraji obce

plocha lokality: 0,53 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby při jižním okraji obce

Návrh - závazné regulativy: - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace při severním, resp. západním okraji lokality - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 2 rodinné domy - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

Vlkosovice - Rozvojová lokalita

OV2-v

Funkční regulace : území obytné - venkovské

dnešní stav lokality: nezastavěné území v jihozápadní části obce

plocha lokality: 0,20 ha

popis lokality: rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů; možnost doplnění stávající zástavby v jihozápadní části obce

Návrh - závazné regulativy: - podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) - objekty nové zástavby budou umisťovány na jednotnou zastavovací čáru, vedenou min. 6 m od hranice obslužné komunikace při severním okraji lokality - minimální velikost parcely: 2.000 m2

Návrh - směrné regulativy: - maximální kapacita: 1 rodinný dům - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných

Poznámka:

Poznámky:

PŘÍLOHA Č. 3

k ustanovení článku 28 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Územní plán obce stanovuje následující veřejně prospěšné stavby:

Technické vybavení:

TV1 – 	vodojem  2 x 250 m3 a zásobní řad PVC 160

TV2 – 	posílení  vodních zdrojů napojením na přepad vodního zdroje obce Křeč – ČS + výtlak

TV3 – 	vodovod z prameniště Lhotka – Vrchy (Svatava – Vackov – Černovice) – část ve správním území obce Lidmaň

TV4 – 	vodojem Svatava

TV5 – 	vodovod Svatava – Stružky

TV6 – 	vodojem a přívodní řady Šeborec

TV7 – 	vodovod Dobešov – Panské Mlýny

TV8 – 	přívodní vodovod z prameniště Moudrov (správní území Obrataň)

TV9 – 	kanalizace Dobešov – ČS, výtlak splašků, gravitační stoka do ČOV Černovice

TV10 -  	kanalizace  Svatava – Vackov – Černovice : stoka DN 250, ČS, výtlak

TV11 – 	ČOV Panské Mlýny

TV12 – 	ČOV Vlkosovice

TV13 – 	venkovní vedení 22 kV a nová trafostanice N-TS1 u lokalit OM1 – OM4

TV14 – 	kabelová přeložka 22 kV ke stávající trafostanici TS11 obec I.

TV15 – 	venkovní vedení 22 kV a nová trafostanice N-TS2 u lokality VN1

TV16 - 	kabelová přeložka 22 kV ke stávající trafostanici TS2 Hatě

TV17 - 	venkovní vedení 22 kV a nová trafostanice N-TS Dobešov

TV18 – přemístění stávající TS obec Vlkosovice

Doprava:

D1  - 	přeložka silnice II / 409

D2  -	železniční zastávka Střítež

D3  -	železniční zastávka Benešov

D4  -    	příjezdová komunikace k ČOV (Benešov)

D5  -	vnitřní obslužné komunikace v lokalitě OM5

D6  -	vnitřní obslužné komunikace v lokalitě OM7

D7  -    	čerpací stanice pohonných hmot – Černovice (lokalita D2)

PŘÍLOHA Č. 4

k ustanovení článku 29 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu

Seznam nemovitých kulturních památek,

zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek:

V Benešově se nenachází žádná kulturní památka.

Evidovány jsou následující objekty lidové architektury: čp. 4 - dům na jihozápadní straně návsi, čp. 6 - usedlost na jižní straně návsi a čp. 7 - usedlost na jižní straně návsi.

V Černovicích jsou evidovány následující kulturní památky: areál zámku (zámek, park, obora), areál kostela Povýšení sv. Kříže (kostel, zvonice, socha Panny Marie), židovský hřbitov (hřbitov, ohradní zeď), soubor plastik na mostě přes Černovický potok (socha sv. Václava, socha sv. Jana), plastika sv. Jana Nepomuckého - u zámku.

Evidovány jsou následující objekty lidové architektury: čp. 18 a čp.19 - jižně od náměstí, čp. 127 - v severní části města, čp. 145 - v severní části města, čp. 153 - dvojdomek v severozápadní části města, čp. 157 a čp. 159 - v západní části města.

Ve Stružkách se nenachází žádná kulturní památka.

Evidovány jsou následující objekty lidové architektury: čp. 10 - chalupa na jižní straně osady čp. 11 - chalupa na jižní straně osady.

V Dobešově je evidována kulturní památka: kaple sv. Martina.

Evidován je následující objekt lidové architektury: čp. 69 - dům na severní straně obce.

Ve Stříteži je evidována kulturní památka: výklenková kaplička - východně od obce.

Střítež je navržena na prohlášení vesnickou památkovou zónou.

Ve Svatavě je evidována kulturní památka: návesní kaplička.

PŘÍLOHA Č. 5

obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu

SEZNAM POZEMKŮ TVOŘÍCÍCH ROZVOJOVÉ LOKALITY

A LOKALITY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

PŘÍLOHA Č. 6

obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu

OBSAH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

| 1 | Plán využití území 1 : 10 000 |
| --- | --- |
| 2 | Plán využití území - Benešov 1 : 2 000 |
| 3 | Plán využití území - Černovice 1 : 2 000 |
| 4 | Plán využití území - Vackov 1 : 2 000 |
| 5 | Plán využití území - Dobešov 1 : 2 000 |
| 6 | Plán využití území - Panské Mlýny 1 : 2 000 |
| 7 | Plán využití území - Střítež 1 : 2 000 |
| 8 | Plán využití území - Svatava 1 : 2 000 |
| 9 | Plán využití území - Vlkosovice 1 : 2 000 |
| 10 | Technické vybavení 1 : 10 000 |
| 11 | Technické vybavení - Benešov 1 : 2 000 |
| 12 | Technické vybavení - Černovice 1 : 2 000 |
| 13 | Technické vybavení - Rytov 1 : 2 000 |
| 14 | Technické vybavení - Stružky 1 : 2 000 |
| 15 | Technické vybavení - Vackov 1 : 2 000 |
| 16 | Technické vybavení - Dobešov 1 : 2 000 |
| 17 | Technické vybavení - Panské Mlýny 1 : 2 000 |
| 18 | Technické vybavení - Střítež 1 : 2 000 |
| 19 | Technické vybavení - Svatava 1 : 2 000 |
| 20 | Technické vybavení - Vlkosovice 1 : 2 000 |
| 21 | Veřejně prospěšné stavby 1 : 5 000 |
| 22 | Vyhodnocení ZPF 1 : 5 000 ( 1 : 10 000 ) |

# Footnotes

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon); vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa; vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se  upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

Zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů..

Zákon č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 206/1996 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o státní památkové péči.

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Předpis č. 203/2000 Sb., kterým se provádí zákon o telekomunikacích.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 305/1993 Sb.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb.

Vyhláška č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.

Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Ustanovení § 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.; vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, ve znění vládního nařízení č. 185/1996 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. 600/760/94-OOP2490/1994 k postupu zadávání, zpracování a schvalování dokumentace místního systému ekologické stability

Generel lokálního systému ekologické stability,  OkÚ Pelhřimov.

Ustanovení § 108 an. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb.

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o státní památkové péči.

.

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžní řád České komory architektů ze dne 16. dubna 1994, ve znění ze dne 29. dubna 1995.

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, popřípadě v souladu s ustanovením § 69 a § 70 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Ustanovení § 8 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.